## Slide 1: Fusion 360入门
王 衡 183 8240 6924

## Slide 2: 造型台灯

## Slide 3: 模型→创建→圆柱体

## Slide 4: 修改→拔模

## Slide 5: 修改→圆角

## Slide 6: 模型→创建→造型→创建→圆柱体

## Slide 7: 双击圆柱体下端线→右击鼠标→编辑形状

## Slide 8: 拖拽蓝色圆点改变圆柱体大小

## Slide 9: 选择右视图→双击圆柱体顶部线→编辑形状

## Slide 10: 拖拽白色小方格

## Slide 11: 调整圆柱体顶端方向

## Slide 12: 按住AIT，鼠标拖动白色小方块延伸圆柱体，分几次操作得到弯曲圆柱

## Slide 13: 结束造型

## Slide 14: 影藏实体1（底座）→面片

## Slide 15: “创建”→“面片”，将圆柱的两端修补

## Slide 16: “修改”→“缝合”，分别点击圆柱体和两端的面片后确定

## Slide 17: “模型”→“创建造型”，在上端面创建圆柱体

## Slide 18: 编辑形状

## Slide 19: 编辑形状

## Slide 20: 编辑形状

## Slide 21: 编辑形状

## Slide 22: 双击灯罩，“修改”→“加厚”，厚度-0.5mm

## Slide 23: “修改”→“匹配”，对灯罩和圆柱的连接处进行匹配，然后“完成造型”

## Slide 24: 右视图→“草图”→“样条曲线”，完成画线后终止草图

## Slide 25: “构造”→“沿路径的平面”，沿着曲线拖动平面到线头

## Slide 26: “草图”→在构造的平面上，以线头为中心画圆

## Slide 27: “创建”→“扫擦”，以上一步所画圆为“轮廓”，以曲线为“路劲”

## Slide 28: “修改”→“合并”，“目标实体”选灯柱，刀具选细线，“操作”选“剪切”，勾选“保留刀具”项

## Slide 29: 在灯柱上端面，“草图”→“圆”，画一个圆

## Slide 30: 隐藏灯罩，“创建”→“拉伸”

## Slide 31: 隐藏灯柱，“修改”→“倒角”

## Slide 32: “创建”→“拉伸”，操作项选“新建实体”

## Slide 33: “创建”→“螺纹”，勾选“实体化”选项

## Slide 34: “创建”→“螺旋”，操作项选“新建实体”

## Slide 35: 右击灯座→“外观”，选择材料“塑料”→“不透明”，将所需材料拖到灯座表面

## Slide 36: 同样的方法，给灯管和螺纹分别选择材料。灯管材料在“其它”→“发射”库中

## Slide 37: 恢复灯柱和灯罩的显示，给灯柱选黄铜材料，给底座选胡桃木材料，给电线选择黑色塑料，给按钮选择黑色光泽塑料

## Slide 38: 螺丝刀

## Slide 39: “草图”，直线及样条曲线画出轮廓

## Slide 40: “创建”→“旋转”，以草图为轮廓，草图的长边为轴旋转360°得到实体

## Slide 41: “草图”，在端面上画小圆

## Slide 42: “草图”，在端面上画小圆

## Slide 43: “创建”→“拉伸”，“操作”项选剪切，切割防滑槽

## Slide 44: “创建”→“阵列”→“环形阵列”，以切割槽为对象，柱体为中心点，“阵列类型”选阵列面

## Slide 45: “创建”→“阵列”→“环形阵列”，以切割槽为对象，柱体为中心点，“阵列类型”选阵列面

## Slide 46: “修改”→“圆角”，对防滑槽的边缘倒圆角

## Slide 47: “草图”→“圆”→“中心直径圆”，画圆

## Slide 48: “创建”→“拉伸”，“方向”选“两侧”，“操作”选“新建实体”

## Slide 49: “修改”→“合并”，“目标实体”选刀柄，“刀具”选刀柱，“操作”选“剪切”，保留刀具

## Slide 50: “草图”，在刀头面画等腰直角三角形

## Slide 51: “创建”→“拉伸”，拖动扫掠斜角得到锥形刀头

## Slide 52: “创建”→“拉伸”，调整扫掠斜角

## Slide 53: “创建”→“拉伸”，调整扫掠斜角

## Slide 54: “创建”→“拉伸”，调整扫掠斜角

## Slide 55: “创建”→“阵列”→“矩形阵列”，得到完整的十字刀头

## Slide 56: “草图”→“圆”→“同心圆”

## Slide 57: “创建”→“旋转”，旋转方式选“剪切”

## Slide 58: “修改”→“圆角”

## Slide 59: 材料外观

## Slide 60: Thank You！